Prueba de acceso a la Universidad de Extremadura
Física 2015-Extraordinaria

Repertorio A
1. Ley de Coulomb: enunciado y expresión matemática indicando las magnitudes que aparecen.

2. Diga si la siguiente frase es CIERTA o FALSA y razone la respuesta: “La intensidad en un punto de un campo gravitatorio es tanto menor cuanto mayor es la masa que se coloque en dicho punto”.

3. Una partícula de 4 kg que describe un movimiento armónico simple de frecuencia 6/π Hz tiene, inicialmente, una energía cinética de 0,6 J y una energía potencial de 1,8 J. Calcula: a) la amplitud de la oscilación; y b) el valor de la elongación en el instante en el que las energías cinética y potencial son iguales.

4. Una haz de luz cuya longitud de onda es 5·10–7 m se propaga en un medio físico con una velocidad de 1,4·108 m/s. Determine: a) la frecuencia de la onda; b) el indice de refracción del medio. Datos: velocidad de la luz en el vacío = 300.000 km/s.

5. Calcule la longitud de la onda de materia asociada a una pelota de tenis de 50 g de masa, que se mueve a una velocidad de 100 km/h. Datos: Constante de Planck (h) = 6,63·10–34 J·s.

Repertorio B
1. Energía transmitida por una onda.

2. Diga si la siguiente frase es CIERTA o FALSA y razone la respuesta: “La radiación alfa esta compuesta de átomos de Helio”.

3. Cuanto pesará un hombre de 70 Kg en un planeta de masa y radio 10 veces menor que los de la Tierra. Datos: g0=9,8 m/s2.

4. Dos cargas eléctricas están situadas en los puntos (0,0) y (7,0) de un sistema de coordenadas en el que las distancias se miden en metros. La primera carga es de 4 μC y la segunda de 14 μC. Calcula el potencial eléctrico en los puntos a) A(1,0) y b) B(9,0). Datos: K0= 9·109 N·m2/C2.

5. Un objeto de 6 cm de altura está situado delante de un espejo cóncavo, a 30 cm del mismo, formándose su imagen a 12 cm, también delante del mismo. A) Calcule el radio del espejo. B) Calcule el tamaño de la imagen e indique las características de la misma.