Prueba de acceso a la Universidad de Extremadura
Química 2009-Ordinaria

Repertorio A
1. a) Se preparan disoluciones acuosas de CH3-COONa y NH4NO3. Indique razonadamente el carácter ácido, básico o neutro que presentarán esas disoluciones.
 b) ¿Qué sustancias son bases según la teoría de Brönsted-Lowry? Ponga un ejemplo.
Constantes de ionización: CH3-COOH = 1,8·10-5; NH4OH = 1.8·10-5.

2. a) La obtención de oxígeno al calentar clorato potásico, según la reacción 2KClO3 → 2KCl + 3O2, ¿es una oxidación o una reducción? Razone la respuesta.
 b) Explique brevemente por qué el átomo de carbono actúa generalmente como tetravalente. N.° atómico del C: 6.

3. A un vaso de precipitados que contiene 7,6 g de aluminio se le añaden 100 mL de un HCI comercial del 36% en peso y densidad 1,18 g/cm3, obteniéndose AlCl3 y H2. a) Indique cuál es el reactivo limitante. b) Calcule qué volumen de hidrógeno se obtiene si el proceso se realiza a 25 °C y 750 mm de Hg.

4. Se desea determinar el valor de KC para la reacción 2AB(g) ⇆ 2A(g) + B2(g). Para ello se introducen 2 moles de AB en un recipiente de 2 L de capacidad, encontrándose que, una vez alcanzado el equilibrio, el número de moles de A existentes es 0,06. a) Determine la composición de la mezcla una vez alcanzado el equilibrio. b) Calcule el valor de KC para dicho equilibrio.

5. La gasolina puede ser considerada como una mezcla de octanos (C8H18). Sabiendo las entalpías estándar de formación: H2O(g) = -242 kJ/mol, CO2(g) = -394,0 kJ/mol y C8H18(l) = -250 kJ/mol. a) Escriba la reacción de combustión y Calcule su entalpía. b) Calcule la entalpía liberada en la combustión de 5 L de gasolina cuya densidad es de 800 Kg/m3.

Masas atómicas: Al=26,7 H=1,0 Cl=35,5 C=12,0; R = 0,082 atm L K-1 mol-1

Repertorio B
1. a) Escriba la configuración electrónica del estado fundamental de los átomos e iones siguientes: N3–, Mg2+, Cl–, K+ y Fe. b) ¿Cuáles de ellos son isoelectrónicos? ¿Existen en algún caso electrones desapareados? Números atómicos: N=7, Mg=12, Cl=17, K=19, Fe=26.

2. La combustión de 6,26 g de un hidrocarburo (sólo contiene C y H) ha producido 18,36 g de CO2 y 11,27 g de agua. Por otra parte, se ha comprobado que esos 6,26 g ocupan un volumen de 4,67 litros en condiciones normales. Halle las fórmulas empírica y molecular de dicho hidrocarburo.

3. El cloro se obtiene en el laboratorio según la reacción MnO2 + HCI → MnCl2 + Cl2 + H2O.
a) Ajuste la reacción molecular por el método del ión-electrón. b) Calcule el volumen de ácido clorhídrico 0,2 M que es necesario utilizar para obtener 100 L de cloro medidos a 20 °C y 760 mm de Hg.

4. Se dispone de una disolución acuosa que en el equilibrio tiene 0,2 M de H-COOH (ácido fórmico), cuya concentración en protones es 10-3 M. a) Calcule qué concentración de ión formiato tiene dicha disolución. (K ácido fórmico = 2·10-3) b) ¿Cuántos mililitros de HCl 0,1 M habrá que tomar para preparar 100 mL de una disolución del mismo pH que la disolución de ácido fórmico?

5. Escriba las formulas semidesarrolladas e indique el tipo de isomería que presentan entre sí las siguientes parejas de compuestos: a) Propanal y propanona. b) 2,3-dimetilbutano y 3-metilpentano.

Masas atómicas: H=1,0 O=16,0 C=12,0; R = 0,082 atm L K-1 mol-1.